## Slide 1
Painel IoT Distribuído
com Monitoramento em Tempo Real
Leonardo Cardoso de Moura | Matrícula: 32021BSI004
08 de maio de 2026

## Slide 2
O Micro-mundo
Características
• Coleta contínua de dados
• Múltiplos nós geograficamente distribuídos
• Sincronização centralizada
• Dashboard web
• Displays locais OLED
Sensores
• Temperatura
• Umidade
• Pressão
• Força de sinal WiFi (RSSI)
• Qualidade de conexão

## Slide 3
O que o Sistema Faz
1. Coleta contínua de leituras de sensores (temperatura, umidade, pressão)
2. Monitoramento de força e qualidade de sinal WiFi para diagnóstico
3. Exibição em tempo real em telas OLED com animações responsivas
4. Controle interativo via sensor de toque capacitivo
5. Sincronização com servidor central através de API HTTP
6. Persistência de séries temporais em PostgreSQL
7. Dashboard web para visualização e controle remoto

## Slide 4
Arquitetura Geral
ESP32/ESP8266 → [WiFi] → Nginx → API Node.js → PostgreSQL
ESP32 (Sala) ─WiFi POST→
Nginx ─HTTP→
API Node.js ─TCP→
PostgreSQL

## Slide 5
Infraestrutura Física
Raspberry Pi 3B
• PostgreSQL
• DB persistente
• IP: 192.168.1.10
• Ethernet
Notebook (Linux Mint)
• Node.js API
• Nginx proxy
• IP: 192.168.1.11
• WiFi
ESP32/ESP8266
• Múltiplos nós
• Sensores
• WiFi
• OLED local
Protocolo: HTTP POST com payload JSON
• Frequência: 30-60s
• Buffer local: 10 leituras
• Auto-recover: WiFi com backoff
• Rate limiting: CORS + compressão gzip

## Slide 6
Sensores Instalados
BMP280
• Temp: -40 a +85°C
• Pressão: 300-1100 hPa
• Proto: I2C/SPI
• Precisão: ±1°C
DHT11
• Temp: 0-50°C
• Umidade: 20-80%
• Proto: Single-wire
• Precisão: ±2°C, ±5%
RSSI (Received Signal Strength Indicator)
Monitoramento de qualidade de sinal WiFi:
• Diagnóstico real de cobertura
• Detecção de interferência
• Planejamento de repetidores

## Slide 7
Displays e Interatividade
Display OLED SSD1306
• 128×64 pixels
• Protocolo I2C
• Taxa: 1-2 Hz
• Temperatura real
• Força WiFi
• Animações rosto
• Status sistema
Sensor TTP223
• Capacitivo
• 5 expressões
• Debounce 300ms
• Ciclagem ao tocar
😊 😢 😲

## Slide 8
Schema PostgreSQL
Tabela: telemetry (TimescaleDB)
• time (TIMESTAMP), device_id, temperature_c, humidity_percent, pressure_hpa
• rssi_dbm, battery_voltage, Retenção: 90 dias
Tabela: devices
• ID, nome, localização, status, last_seen, firmware_version, ip_address
Tabela: alerts
• ID, device_id, alert_type, severity, created_at, resolved_at

## Slide 9
Objetivos de Sistemas Distribuídos
1. Escalabilidade
Novos nós podem ser adicionados sem redesenho. Nginx permite escalabilidade horizontal.
2. Disponibilidade
Buffer local em ESP, Nginx e API redundantes, PostgreSQL com snapshots automáticos.
3. Tolerância a Falhas
Reconexão automática, retry com backoff, health check, fila de mensagens locais.
4. Compartilhamento
Nginx como ponto centralizado, PostgreSQL como estado único, transações ACID.

## Slide 10
Desafios Reais do Sistema
Infraestrutura
• IP dinâmico
• Falhas WiFi
• Latência variável
• Nós dispersos
Soluções
• DHCP estático
• Buffer local
• Backoff exponencial
• Sincronização periódica

## Slide 11
Próximas Etapas de Desenvolvimento
Etapa 2: Threads em Node.js, processamento paralelo
Etapa 3: UDP para comunicação de baixa latência
Etapa 4: RPC entre servidores
Etapa 5: Message Bus (RabbitMQ/MQTT)
Etapa 6: Service Discovery (mDNS/Consul)
Etapa 7: Mutual exclusion, eleição de líder
Etapa 8: Replicação com consistência eventual
Etapa 9: Circuit breaker, resiliência
Etapa 10: TLS, autenticação mútua, JWT

## Slide 12
Conclusão
Um Sistema Distribuído Real
▸ Infraestrutura genuinamente prática e doméstica
▸ Múltiplos nós heterogêneos (Raspberry, Notebook, ESP32/ESP8266)
▸ Rede WiFi com falhas esperadas
▸ Persistência centralizada
▸ Desafios reais de sincronização e resiliência
Fundação Sólida para Conceitos Avançados

## Slide 13
Obrigado!
Leonardo Cardoso de Moura
Disciplina: Sistemas Distribuídos | 08 de maio de 2026